## Slide 1
ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ
Исследование динамики возмущенного движения
ракеты-носителя
с учетом упругости конструкции
по научное направление №2.5.16
«Динамика, баллистика, управление движением
летательных аппаратов»
Автор: аспирант
Сметана Владимир Владимирович
Руководитель: к.т.н. Давыдов Игорь Евгеньевич
2026 г.
г. Самара

## Slide 2: ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Точность посадки многоразовых блоков | Динамика многоразовых блоков | Изгибные колебания в ракетах-носителях | Аэродинамика и аэроупругость
Анализируются условия достижения максимальной точности посадки в заданный район | В работе производится моделирование полета и возвращения ракетных блоков, рассматриваются условия пространственного движения | Производится моделирование изгибных колебаний методом последовательных приближений на каждом шаге интегрирования | Уточняются аэродинамические параметры и разрабатывается методика совместного учета колебательных и аэродинамических параметров
Исследование затрагивает четыре направления динамики движения ракет-носителя
2

## Slide 3: ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Ограниченность принятых методик расчета аэродинамических коэффициентов 10 градусами угла атаки и 60 км высоты.
Проблематика учета несимметричности и систем возвращения
Необходимость в создании постоянно обновляющийся статистики расчета аэродинамики ракетного полета
Необходимость учета колебания корпуса конструкции при расчете аэродинамических коэффициентов на каждом шаге интегрирования
Наглядное представление влияния возмущений
Задача возвращения
3

## Slide 4: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
«Титан-3»
«Callisto»
«Классические» справочники
Как правило, для в качестве аэродинамических параметров берутся параметры ракеты-прототипа. Такие данные ограничены свойствами эталона и не учитывают колебательных эффектов. Существует необходимость в создании обновляемой базы данных, учитывающей данные эффекты. Работы отечественных исследователей базируются на справочной литературе или конкретных характеристиках эталонной ракеты (часто «Титан-3»), зарубежные источники используют «Callisto».
4

## Slide 5: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Активное использование статистических параметров, а также учет колебаний только на этапе динамических расчетов может создать расхождение с реальными данными, что может повлечь за собой ошибки предварительных расчетов. Это подтверждают следующие источники:
Ендуткина Е. А. Обеспечение управляемости первой ступени ракеты –носителя с использованием расчетных профилей ветра перед пуском (диссертация)
Давыдов И.Е. Исследование динамической совместимости ракеты-носителя с различными головными блоками (диссертация)
Амирьянц Г.А. Влияние упругих деформаций «жестких» аэродинамических моделей на их аэродинамические характеристики
Безуевский А.В. Влияние квазистатических деформаций на характеристики аэроупругости самолета с крылом большого удлинения
5

## Slide 6: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. БАЛЛИСТИКА
I - участок выведения
II - участок возвращения
6

## Slide 7: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. ДИНАМИКА
Динамическая модель РН
Задача возвращения
7

## Slide 8: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. КОЛЕБАНИЯ
Наглядное представление модели
Динамика колебаний по времени полета
8
Массовый расход

## Slide 9: ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ
№ | Наименование работы, ее вид |  | Форма работы |  | Фамилия соавторов работ
Печатные научные работы |  |  |  |  | 
1 | Исследование динамики возмущенного движения многоразового упругого блока ракеты-носителя на участке посадки | Статья | Статья | Сметана В.В. Давыдов И.Е. Лазарев А.А. | Сметана В.В. Давыдов И.Е. Лазарев А.А.
2 | Расчёт аэродинамических характеристик возвращаемого блока ракеты-носителя типа «Союз-2-1а» при моделировании его возмущенного движения | Статья | Статья | Сметана В.В. Давыдов И.Е. Глушков С.В. | Сметана В.В. Давыдов И.Е. Глушков С.В.
3 | Исследование динамических характеристик экспериментальной модели ракеты с пассивной аэродинамической стабилизацией | Материалы конференций | Материалы конференций | Майоров В.В. Соколова А.О. Сметана В.В. | Майоров В.В. Соколова А.О. Сметана В.В.
4 | Исследование динамики возмущенного движения многоразового упругого блока ракеты носителя на участке посадки | Материалы конференций | Материалы конференций | Сметана В.В. Лазарев А.А. Давыдов И.Е. | Сметана В.В. Лазарев А.А. Давыдов И.Е.
5 | Расчет динамики возмущенного движения многоразового ракетного блока | Материалы конференций | Материалы конференций | Сметана В.В. Ли Ц. Давыдов И.Е. | Сметана В.В. Ли Ц. Давыдов И.Е.
6 | Проектирование и расчет полетных параметров ракеты-носителя с многоразовым ракетным блоком | Материалы конференций | Материалы конференций | Ли Ц. Сметана В.В. Давыдов И.Е. | Ли Ц. Сметана В.В. Давыдов И.Е.
7 | Расчет динамики возмущенного движения ракеты-носителя легкого класса с учетом ветрового нагружения и упругости конструкции | Материалы конференций | Материалы конференций | Сметана В.В. Хайруллин И.И. Глушков С.В. Давыдов И.Е. | Сметана В.В. Хайруллин И.И. Глушков С.В. Давыдов И.Е.
8 | Проектирование многоразовой ракеты-носителя легкого класса | Материалы конференций | Материалы конференций | Сметана В.В. Хайруллин И.И. Давыдов И.Е. | Сметана В.В. Хайруллин И.И. Давыдов И.Е.
9 | Исследование динамических характеристик тяжелой ракеты-носителя | Материалы конференций | Материалы конференций | Сметана В.В. Давыдов И.Е. | Сметана В.В. Давыдов И.Е.
РН легкого класса
РН среднего класса
РН тяжелого класса
9

## Slide 10: ЗАДАЧА ПАДЕНИЯ / ВОЗВРАЩЕНИЯ
10
Решение задачи анализа падения центрального блока «Союз-2.1а»
Решение задачи возвращения ступени и подбора параметров управления

## Slide 11: МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДЫ
, м | 0,000 | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,200
, град | 0,00 | 0,09 | 0,20 | 0,29 | 0,39
 | 0,000 | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,200
 | 0,00 | 0,09 | 0,20 | 0,29 | 0,39
, град | , град |  | 
 | 0,5 | 1 | 3
0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0%
0,09 | 26,7% | 12,8% | 7,8%
0,20 | 47,8% | 21,0% | 8,8%
0,29 | 51,5% | 36,0% | 11,1%
0,39 | 39,7% | 18,6% | -7,4%
 | 0,5 | 1 | 3
0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0%
0,09 | 26,7% | 12,8% | 7,8%
0,20 | 47,8% | 21,0% | 8,8%
0,29 | 51,5% | 36,0% | 11,1%
0,39 | 39,7% | 18,6% | -7,4%
11

## Slide 12: АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
Применяя ранее найденные процентные соотношения для увеличения производных коэффициента подъемной силы получим разброс 0..2,071 км в определении района падения. В случае успешного применения системы управления для компенсации этого влияния, существует риск потери большого количества топлива для посадки в целевую точку, что доказывает необходимость учета аэроупругости уже на этапе баллистических расчетов.
12

## Slide 13: ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. ВЕРИФИКАЦИЯ В CAE ПАКЕТАХ
Метод получения данных | 1 тон | 2 тон | 3 тон
Погрешность | 1,7% | 2,7% | 7,1%
13

## Slide 14: ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
9
Предсказание происходит путем нормализации и поиском методом трех ближайших соседей с вычислением Евклидова расстояния.
Для каждого тестового образца (s1/N1 или k1/s1/N2):
– среднее обучающей выборки – стандартное отклонение
1) Нормализация
2) Вычисление расстояний (Евклидово)
или
3) Взвешенное предсказание
=
14

## Slide 15: ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами исследования являются двухступенчатые ракеты-носители различных классов
Виды ракет-носителей | Семейства ракет-носителей
РН легкого класса | “Blackarrow”, “Electron”, “FireFly Alpha”, “Isa”, “Kinetika-2”, “Stalker”, “Vector-R”, “Ангара-1,2”, “Союз-2.1в”,
РН среднего класса | “Antares”, “CZ-2C”, “Falcon-9”, “Kosmos-3M”, “Terran-1”, “Titan 2”, “Zenit”, “Амур”, “Союз-5”, “Циклон-2”
РН тяжелого класса | “SH Starship”
«Electron»
«Superheavy-Starship»
15

## Slide 16: СТАТУС РАБОТ ПО ТЕМЕ
Выполнено | Запланировано
1) Создана расчетная модель для оценки колебательных и аэродинамических параметров | 1) Аппроксимация новых данных для уточнения статистики методом машинного обучения
2) Определен формат и воссоздана база данных ракет-носителей и их параметров | 2) Верификация модели с данными завода-изготовителя и подтверждение значительного вклада аэроупругости
3) Создан программный комплекс для моделирования динамики возмущенного движения | 3) Формулирование математической модели новой методики
5) Применение расчетной модели на ракетах-носителях с возвращаемыми частями и падающих блоках | 4) Сравнительный анализ результатов расчета в Компас flow и моделирования в MSC Nastran
16

## Slide 17: СТАТУС РАБОТ ПО ТЕМЕ
Опубликованы |  | В работе | 
Сметана В.В., Давыдов И.Е., Лазарев А.А. Исследование динамики возмущенного движения многоразового упругого блока ракеты-носителя на участке посадки // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2024. — № 9 (153). | Сметана В.В., Давыдов И.Е., Глушков С.В. Расчёт аэродинамических характеристик возвращаемого блока ракеты-носителя типа «Союз-2-1а» при моделировании его возмущенного движения // Космические аппараты и технологии. 2025. Т. 9. № 4. С. 226-239 | Сметана В.В., Давыдов И.Е. Исследование траектории движения возвращаемой ступени ракеты-носителя, 2026 | Сметана В.В., Давыдов И.Е. Анализ колебательных параметров ракет-носителей с учетом аэроупругости, 2026
Статьи уровня ВАК:
17

## Slide 18: ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты данной работы призваны помочь при проектировании отечественных одноразовых и многоразовых ракетных систем, снижая затраты на разработку и повышая безопасность возвращения. Разрабатываемая методика должна войти в основу информационной базы по данной теме, а сделанные выводы отправной точкой для дальнейших исследований.
РН «Амур»
РН «Союз-2»
18

## Slide 19
10
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!